V9968 Programmer's Manual
Register Map

# はじめに
　本書では、V9968のレジスター構成を説明する。

　グレーのビットは、無効ビットである。コントロールレジスタの場合、何を書き込んでも、何も作用しない。V9958の時点で無効だったビットと、V9968で無効に変わったビットがある。

　薄紫のビットは、V9968で追加・変更が入ったビットである。何らかの新しい機能がある。

　白いビットは、V9958の機能をそのまま継承しているビットである。

# コントロールレジスタ

## R#0 Mode0

　モード設定用のレジスタである。

　M5,M4,M3 は、画面モードを設定する。R#1のところでまとめて説明する。

　IE1 は、走査線割込許可レジスタ。ここに1を書き込むとR#19で指定した走査線が表示されるタイミングで、割り込みが発生するようになる。

　IE2 は、V9938 でライトペン割り込みに使われていたレジスタだが、V9958で廃止となっており、V9968でも無効となっている。

　DG は、VDPのカラーバスの動作モードを指定するレジスタだが、V9968 では無効となっている。通常のMSXでは使われていない。

## R#1 Mode1

　モード設定用のレジスタである。

　M1,M2 は、画面モードを設定する。R#0のM5,M4,M3 と合わせて、下記の設定で各種画面モードを指定できる。モード一覧を表 1 画面モード設定にまとめておく。

　MAG　は、Sprite mode1及び Sprite mode2 における拡大表示指定である。0で等倍。1で水平垂直2倍。Sprite mode3 では無視される。

　SI は、Sprite mode1及びSprite mode2 におけるスプライトサイズ指定である。0で8ドット×8ドットサイズ。1で16ドット×16ドットサイズになる。

　IE0 は、垂直同期割込許可レジスタ。ここに1を書き込むと垂直ブランキング期間開始のタイミングで、割込が発生するようになる。

　BL　は、画面表示レジスタである。0で非表示、1で表示となる。
　非表示の場合、画面は周辺色一色になり、表示のためのVRAMアクセスを行わなくなる。VDPが最も速い状態となる。

表 1 画面モード設定
{M5,M4,M3,M2,M1}	名称	MSX-BASICのモード
00000	GRAPHIC1	SCREEN1
00001	TEXT1	SCREEN0(Width40)
00010	MOSAIC	SCREEN3
00100	GRAPHIC2	SCREEN2
01000	GRAPHIC3	SCREEN4
01100	GRAPHIC4	SCREEN5
10000	GRAPHIC5	SCREEN6
10100	GRAPHIC6	SCREEN7
11100	GRAPHIC7	SCREEN8
01001	TEXT2	SCREEN0(Width80)

## R#2 Pattern Name Table Address

　パターンネームテーブルのアドレスを指定する。
　TEXT0, TEXT1, MULTI COLOR, GRAPHIC1, GRAPHIC2, GRAPHIC3 では全ビット有効。A17 は、R#20のEVR=1のときにのみ有効。EVR=0のときは、1を書いても 0を書いたことになる。

　GRAPHIC4, GRAPHIC5 では、bit4～bit0 は 1 を指定する。A17 は、R#20のEVR=1のときにのみ有効。EVR=0のときは、1を書いても 0を書いたことになる。

　GRAPHIC6, GRAPHIC7では、bit4～bit0 は 1 を指定し、他のモードとは bit の位置が異なることに注意すること。A17 は、R#20のEVR=1のときにのみ有効。EVR=0のときは、1を書いても 0を書いたことになる。

　GRAPHIC4, GRAPHIC5, GRAPHIC6, GRAPHIC7 の1を指定するビットは、内部演算でアドレス計算する際に AND演算によってミックスされる。従って、0 を指定すると、強制的にそのビットは 0固定に出来るため、繰り返しパターンの表示が可能となる。詳細は、v9968_programmers_manual_screen_mode の説明を参照。

## R#3 Color Table Address (L)

## R#4 Pattern Generator Table Address

## R#5 Sprite Attribute Table Address (L)

## R#6 Sprite Pattern Generator Table Address

## R#7 Background Color

## R#8 Mode2

## R#9 Mode3

## R#10 Color Table Address (H)

## R#11 Sprite Attribute Table Address (H)

## R#12 Text Color/Back Color Register

## R#13 Blinking Period Register

## R#14 VRAM Access Base Address Register

## R#15 Status Register Pointer

## R#16 Color Palette Pointer

## R#17 Control Register Pointer

## R#18 Display Adjust Register

## R#19 Interrupt Line Register

## R#20 Mode5

## R#21 Mode6

## R#22 N/A

## R#23 Display Offset Register

## R#24 N/A
欠番です。存在しません。

## R#25 Mode4

## R#26 Horizontal Offset Register (By Character Units)

## R#27 Horizontal Offset Register (By Dot Units)

# コマンドレジスタ

## R#32, R#33 Source X Register

## R#34, R#35 Source Y Register

## R#36, R#37 Destination X Register

## R#38, R#39 Destination Y Register

## R#40, R#41 Number Of Dots X Register

## R#42, R#43 Number Of Dots Y Register

## R#44 Color Register

## R#45 Argument Register

## R#46 Command Register

## R#47, R#48, R#49, R#50 Rotation unit vector

　LRMMコマンドの回転単位ベクトルを指定する。小数部8bitの符号付き固定小数点数で指定する。具体的な指定内容は、LRMMコマンドの説明を参照。

## R#51, R#52, R#53, R#54 Output window start

 LRMMコマンドの転送先のウィンドウの左上座標指定。このウィンドウに収まる範囲のみ描画される。この座標そのものは、ウィンドウの内側とみなされる。具体的な指定内容は、LRMMコマンドの説明を参照。
## R#55, R#56, R#57, R#58 Output window end

 LRMMコマンドの転送先のウィンドウの右下座標指定。このウィンドウに収まる範囲のみ描画される。この座標そのものは、ウィンドウの内側とみなされる。具体的な指定内容は、LRMMコマンドの説明を参照。
# ステータスレジスタ

## S#0 Status register 0

　5TH4～0 は、Sprite mode1 では 5番目に並んで消えているスプライト番号。Sprite mode2 では 9番目に並んで消えているスプライト番号。Sprite mode3 では無効な値。
　C は、スプライトが衝突したことを示すフラグ。衝突している場合に1になる。
　5S は、Sprite mode1 では 5枚以上、Sprite mode2 では 9枚以上、Sprite mode3 では 17枚以上のスプライトが並んでおり、消えている状態のスプライトがあることを示すフラグ。1の場合は並んでいる。
　F は、垂直同期割込フラグ。割込が発生している場合に1になる。S#0を読みだすと0にクリアされる。

## S#1 Status register 1

　FH は、水平帰線割込（ライン割込、走査線割込）が発生したら1になり、発生していなければ0になる。S#1 を読みだすと、0にクリアされる。
　ID#4～#0 は、VDPの識別子。
　　　V9938：00000
　　　V9958：00010
　　　V9968：00011
　　　V9978：00100
　LPS及びFLは、V9938 では、ライトペン関連のフラグだが、V9958で削除されており、無効。

## S#2 Status register 2

　CE は、VDPコマンド実行中フラグ。実行中には 1、停止中には 0 になる。
　EO は、even/oddフィールドフラグ。第1フィールドは 0、第2フィールドは 1 になる。
　BD は、境界検出フラグ。SRCH により境界を検出した場合には 1、未検出は 0 になる。S#9 を読むと 0 に戻る。詳細は、SRCHコマンドの説明を参照。
　HR は、水平ブランキング期間中フラグ（負論理）。 水平ブランキングは0 になり、それ以外では1になる。
　VR は、垂直ブランキング期間中フラグ（負論理）。垂直ブランキングは 0 になり、それ以外では1になる。
　TR は、HMMC, LMMC, LMCMコマンドにおける転送準備完了フラグ。1 は準備完了。0は準備未完了。詳細は、HMMC, LMMC, LMCMコマンドの説明を参照。

## S#3, S#4, S#5, S#6 Column/Row register

　スプライトの衝突座標がセットされる。詳細は、スプライトの説明を参照。

## S#7 Color register

　POINTコマンド、LMCMコマンドにより読みだされた画素値がセットされる。詳細は、POINTコマンド及びLMCMコマンドの説明を参照。

## S#8, S#9 Border X register

SRCHコマンドによって検出された境界の X座標がセットされる。詳細は、SRCHコマンドの説明を参照。